Im Folgenden sollen Sie mit Hilfe eines Oszilloskops die Kenngrößen einer Wechselspannung bestimmen. Als Spannungsversorgung steht ein Frequenzgenerator zur Verfügung.

- Bringen Sie das Oszilloskop in Ausgangsstellung (vgl. Arbeitsblatt Oszilloskop: Einführung)

- Schließen Sie den Frequenzgenerator an Kanal 1 des Oszilloskops an!

- Skizzieren Sie die Schaltung!

- Stellen Sie den Frequenzgenerator auf f=500 Hz ein!

- Stellen Sie die Amplitudehöhe des Frequenzgenerators auf die Mitte der Skala ein!

- Führen Sie die Messung gemäß der Aufgabenbeschreibung (Arbeitsblatt Oszilloskop: Einführung) durch.

- Zeichnen Sie das Oszillogramm in das Diagramm und dokumentieren Sie die Einstellungen des Oszilloskops!

- Lesen Sie die Werte T und û ab,

- berechnen Sie Ueff und f!

- Wiederholen Sie die Übung für die Frequenzen f=1000 Hz und f=2000 Hz!

Art der Messung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH1: . . . . . . . . . . . . V/DIV

CH2: . . . . . . . . . . . . V/DIV

Time:  . . . . . . . . . . . .s/DIV

Eingang invertiert? . . . . . .