Vorbereitung (Ausgangsstellung):

- Zu Beginn sollten alle Schalter des Oszilloskops nicht betätigt sein!

- Drücken Sie den Schalter GD an Kanal 1 (CH 1) hinein,

- verschieben Sie die horizontale Linie mit Hilfe des Knopfes Y-POS in die Mitte des Bildschirms,

- verschieben Sie die horizontale Linie mit Hilfe des Knopfes X-POS in die Mitte des Bildschirms,

- holen Sie den Schalter GD wieder heraus und

- stellen Sie den Schalter AC/DC auf DC!

Messung eines Signals an Kanal 1:

- Schließen Sie das Signal an Eingang 1 (CH 1) des Oszilloskops an!

- Verändern Sie den Time/DIV-Schalter. Stellen Sie das Oszilloskop so ein, dass genau eine Periodendauer auf dem Bildschirm zu sehen ist!

- Verändern Sie den Volts/DIV-Schalter von Kanal 1! Stellen Sie das Oszilloskop so ein, dass die Amplitudenhöhe weitestgehend den gesamten Bildschirm ausfüllt!

Messung eines Signals an Kanal 2:

- Schließen Sie das Signal an Eingang 2 (CH 2) des Oszilloskops an!

- Verändern Sie den Time/DIV-Schalter. Stellen Sie das Oszilloskop so ein, dass genau eine Periodendauer auf dem Bildschirm zu sehen ist!

- Betätigen Sie den Schalter CH1/CH2!

- Verändern Sie den Volts/DIV-Schalter von Kanal 2! Stellen Sie das Oszilloskop so ein, dass die Amplitudenhöhe weitestgehend den gesamten Bildschirm ausfüllt!