Gegeben ist eine Reihenschaltung mit zwei Widerständen (R1=1 kΩ, R2=470 Ω) . Als Spannungs-versorgung steht ein Funktionsgenerator zur Verfügung. .(uSS = 4 V,  f = 50 kHz)

Messungen:

Mit einem Oszilloskop sollen alle Spannungen gemessen werden.

- Messen Sie dazu im Zweikanalbetrieb die Gesamtspannung und die Spannung am Widerstand R1.

  - Skizzieren Sie die Messanordnung!

  - Tragen Sie Ihr Messergebnis in ein Diagramm ein!

(Wichtig! Beschriften Sie die Liniendiagramme)

- Wiederholen Sie die Messung für die Gesamtspannung und die Spannung am Widerstand R2.

Auswertung:

- Zeichnen Sie die drei Liniendiagramme in ein drittes Diagramm ein!

- Beschreiben Sie den zeitlichen Verlauf der Gesamtspannung in Bezug auf

  - die Spannung am Widerstand R1, sowie

  - die Spannung am Widerstand R2!

(Stichworte: Periodendauer, Frequenz, Spitzenwerte, Effektivwerte)

- Überprüfen Sie anhand von

  - drei verschiedenen Momentanwerten,

  - der Spitzenwerte und

  - der Effektivwerte,

ob das 2. Kirchhoff'sche Gesetz auch bei Wechselstrom gelten könnte!

- Berechnen Sie Ieff, î und drei verschiedene Momentanwerte mithilfe des ohmschen Gesetzes. Zeichnen Sie anhand dieser Daten den zeitlichen Verlauf des Stromes in das Diagramm!