Gegeben ist eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R=1 kΩ) und einer Spule (L=1mH). Als Spannungsversorgung steht ein Funktionsgenerator zur Verfügung (uSS = 4 V, f = 50 kHz).

Messungen:

Mit einem Oszilloskop sollen alle Spannungen gemessen werden und in ein Diagramm gezeichnet werden. Messen Sie dazu im Zweikanalbetrieb

- die Spannungen an beiden Bauelementen gleichzeitig, sowie

- in einer zweiten Messung die Gesamtspannung und die Spannung am Widerstand.

Auswertung:

- Zeichnen Sie die drei Liniendiagramme in ein drittes Diagramm ein!

- Beschreiben Sie den zeitlichen Verlauf der Gesamtspannung in Bezug auf

  - die Spulenspannung, sowie

  - die Spannung am Widerstand!

Art der Messung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH1: . . . . . . . . . . . . V/DIV

CH2: . . . . . . . . . . . . V/DIV

Time:  . . . . . . . . . . . .s/DIV

Eingang invertiert? . . . . . .