Im Folgenden soll die Frequenzabhängigkeit eines induktiven Blindwiderstandes untersucht werden. Dazu sollen bei einer Reihenschaltung von Widerstand und Spule die Spannungen an beiden Bauteilen gemessen werden. Als Spannungsversorgung steht ein Funktionsgenerator zur Verfügung.

- Skizzieren Sie die Schaltung!

- Bauen Sie die Schaltung auf (R = 1 kW, L = 10 mH), und schließen Sie Kanal 1 des Oszilloskops an den Widerstand und Kanal 2 an die Induktivität an!

- Füllen Sie die Tabelle mit Hilfe von Messungen und Berechnungen aus (uSS=4V):

|  | uSS,L | uSS,R |  | UL | UR | I | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1=1 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| f2=5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| f3=10 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| f4=50 kHz |  |  |  |  |  |  |  |

- Wie verändert sich XL mit steigender Frequenz?