Die Duoschaltung ist die am weitesten verbreitete Leuchtstoff-lampenschaltung. Sie  besteht aus einem induktiven und einem kapazitiven Zweig.

- In der rechten Hälfte einer Duoschaltung werden folgende Messwerte ermittelt: I = 0,42 A, UR = 125 V. Es sind außerdem folgende Größen gegeben: c = 3,4 μF, Betriebsspannung U =230 V/50 Hz. Berechnen Sie

  - die Spannung am Kondensator,

  - die Spannung an der Drosselspule und

  - die Induktivität der Drosselspule (Wirkwiderstand vernachlässigbar)!

- Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm für die rechte Hälfte der Schaltung!

- Zeichnen Sie das Liniendiagramm der Spannungen Uges, UX und UR!

CH1: . . . . . . . . . . . . V/DIV

CH2: . . . . . . . . . . . . V/DIV

Time:  . . . . . . . . . . . .s/DIV

Eingang invertiert? . . . . . .

- Berechnen Sie die Spannungen UL und UR in der linken Hälfte!

- Bestimmen Sie die Leistung des linken und rechten Zweiges, sowie die Gesamtleistung!

- Berechnen Sie für diese drei Fälle die Phasenverschiebung (!

- Welche Blindleistung hätte die Schaltung ohne Kompensation aufgenommen? Wie groß wäre in diesem Fall Phasenverschiebung und Leistungsfaktor gewesen?